## Slide 1: Hello world kernel module
Giảng Viên: Lưu An Phú

## Slide 2: Agenda
Introduction
Setup environment for development
Create Hello world kernel module
Home work

## Slide 3: Introduction
Can extend kernel code when needed
Interact with kernel to become only one kernel process
Code instruction has same priority with kernel

## Slide 4: Install kernel header in Ubuntu
It include all source header need to develop kernel module
It is generate when they build kernel image
Each kernel instance has only one kernel header
Apt-get install linux-headers-$(uname -r)

## Slide 5
Final result

## Slide 6
Create Hello world kernel module

## Slide 7: Source code

## Slide 8: Compile kernel module
Create makefile to compile
make

## Slide 9: Check log in kernel
Sử dụng command dmesg để get log từ kernel.

## Slide 10
Kernel module for beagle bone

## Slide 11: Hardware
Board
  Beaglebone black.
  8g sd card.
Connector
  Cp2102.

## Slide 12: Firmware
Download firmware from main page
  https://beagleboard.org/latest-imagesInstall firmware
Format sdcard, write firmware to sdcard.
  sudo dd if=NameOfImageToWrite.img of=/dev/rdiskNUMBER bs=1m
Plug in sdcard, power cable, mouse, keyboard and monitor for Pi

## Slide 13: Connect PC with board
Install MobaXterm for PC
  https://mobaxterm.mobatek.net/
Setup MobaXterm to connect with beagle bone.

## Slide 14: Cross compile kernel module
Trong các dự án embedded Linux mọi người rất ít khi build source code trên board. Thay vào đó họ thường build source code trên PC, copy file execute sang board và chạy. Kỹ thuật đó gọi là cross compile.
https://blukat29.github.io/2017/12/cross-compile-arm-kernel-module/

## Slide 15: Cross compile kernel module
Source code linux kernel cho board.

## Slide 16: Điều khiển đèn led
Io_remap() function
  Linux không cho phép truy cập trực tiếp vào địa chỉ vật lý. Thay vào đó chúng ta phải xin cấp phát địa chỉ virtual mapping vào vùng vật lý đó.

## Slide 17: Điều khiển đèn led
GPIO API
  Trong bộ code BSP luôn có sẵn driver của module GPIO. Chúng sẽ thao tác trực tiếp lên thanh ghi. Sau đó chúng public các API liên quan đến GPIO cho người lập trình viên sử dụng.
    Gpio_to_irq
    gpio_direction_output
    gpio_export

## Slide 18: Platform driver và device driver
Platform driver
  Là những driver điều khiển các module trong SoC thông qua việc thao tác trực tiếp với thanh ghi. Những driver này được gọi là platform driver.
  Trong bài đèn led, chúng ta cắm đèn vào port GPIO của board, sử dụng GPIO API để điều khiển đèn led. Vậy driver đèn led của chúng ta được gọi là device driver.

## Slide 19: Container_of macro
Dùng để đính kèm dữ liệu vào 1 struct có sẵn trong kernel

## Slide 20: Home work
Kết nối đèn led với chân GPIO của board. Đọc RM để biết cách cài đặt chân GPIO của board. Viết 1 kernel module để mỗi khi load lên sẽ bật đèn led, unload sẽ tắt đèn led.
  Tham khảo các hàm sau:
    devm_ioremap_resource
    __raw_writel
    https://youtu.be/3MY8kLEZr98

## Slide 21: Thank you